CALENDULA, a.s.  065 11 Nová Ľubovňa 238 A, IČO : 357 48320

Príloha č. 2

Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky so stanovením ceny

( NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ   A CENOVÁ PONUKA )

Názov zákazky:  „Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok

s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom“.

Základné údaje

Názov / obchodné meno uchádzača:

Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:

IČO:                                                           IČ  DPH:

Ulica č.:

Obec:

PSČ

Uchádzač vyhlasuje,  že JE / NIE JE* platiteľom DPH

| Inovatívna technologická extrakčná linka pre spracovanie prírodných látok s využitím inteligentných technológií s príslušenstvom - logický celok |
| --- |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | Poznámka1 |
| Inteligentné riešenia realizované v rámci projektu musia ako celok v produkčnej prevádzke umožniť priebežnú optimalizáciu produkčného procesu s využitím digitálnych dát. To znamená, že po realizácii projektu musí byť produkčná prevádzka schopná poskytovať digitálnu dátovú zostavu, ktorú možno využiť ako základ pre sledovanie, kontrolu, analýzu a optimalizáciu činností, ktoré zariadenia alebo technologický celok v rámci prevádzky podniku vykonáva. Celý systém linky má byť riadený z centrálneho riadiaceho panelu so zabezpečením automatizácie výrobného procesu. | áno |  |
| Základné pojmy: Automatizácia výrobného procesu - inteligentné riešenie, ktoré predstavuje komplexný cieľavedomý proces zavádzania automatických strojov, zariadení a riadiacich postupov, umožňujúcich plne alebo vo vysokej miere vykonávať priemyselné činnosti len s využitím samočinných strojov a iných zariadení, s úlohou človeka v nastavovaní, programovaní, kontrole a servise. Ich cieľom je zvýšenie efektívnosti a účinnosti prevádzky pri rutinných, monotónnych, fyzicky intenzívnych, zdravie zaťažujúcich a na presnosť náročných úkonoch. Základná automatizácia jednotlivého procesu - inštalácia výrobných, manipulačných a iných zariadení, ktoré sú vybavené pomocným systémom, využívajúcim inteligentné riešenie (napr. automatický podávač alebo polohovadlo). Umožňujú tak nielen automatické vykonávanie činnosti a odbúranie opakovanej činnosti v podobe ľudskej práce. Zároveň využíva prvky, ktoré umožňujú ich zapojenie do komplexnejších inteligentných riešení. |
| CENA LOGICKÉHO CELKU v EUR Zahŕňa všetky náklady súvisiace s obstaraním, dodaním linky(základu stroja a príslušenstva ) do sídla zadávateľa, zaškolením pracovníkov a jej uvedením do činnosti, vrátane skúšobnej overovacej prevádzky a je v súlade s opisom predmetu zákazky - suma nižšie uvedených položiek. | BEZ DPH | S DPH |
| 1. BIOREAKTOR na získavanie extraktov a prchavých zložiek z rastlinných substrátov s príslušenstvom – 1 kus (základ stroja) názov výrobcu: typové označenie2 : |
| CENA v EUR | BEZ DPH | S DPH |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | Poznámka1 |
| Nominálna kapacita bioreaktora | min. 4000 litrov |  |
| Prevedenie reaktora dvoj plášť, nádoba s ohrevom vodná para | áno |  |
| Ohrev parou v dvoj plašti s automatickou reguláciou teploty a jej záznamom | 10-120 °C |  |
| Prevedenie zariadenia- výbušné | ZONA 1 |  |
| Meranie teploty a tlaku v zariadení (certifikované a overené meradlá) | áno |  |
| Regulácia doby extrakcie, meranie hladiny extrakčnej zmesi | áno |  |
| Opláštenie izolácie nerez | áno |  |
| Materiál nádoby prichádzajúci do styku s produktom vhodný pre potravinárske a farmaceutické použitie | áno |  |
| Systém miešania zabezpečujúci homogénnosť náplne pri rôznych typoch suroviny. Optimálne pomocou kotvového miešadla | áno |  |
| Elektroinštalačné rozvody s meraním a reguláciou teploty, tlaku procesu umožňujúci záznam meraných hodnôt | áno |  |
| Otáčky miešadla min. 50 ot/min s ich reguláciou | áno |  |
| Uzatvárací systém plnenia surovinou / rastlinným materiálom/ z vrchu nádoby | áno |  |
| 2. Dekanter zariadenie na separáciu extrahovaných rastlín – 1 kusy (základ stroja)Inovatívne zariadenie je horizontálna, bubnová/kónická plnoplášťová dekantačná odstredivka na kontinuálnu separáciu suspenzie kvapalnej fáze a jednej pevnej fáze s vyššou mernou hmotnosťou než kvapalná fáza. názov výrobcu: typové označenie2: |
| CENA | BEZ DPH | S DPH |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | Poznámka1 |
| Požadovaný druh zariadenia - sedimentačná odstredivka | áno |  |
| Kapacita pevnej separácie zmesi | min. 300kg/hod |  |
| Zariadenie pracuje vo výbušnom prostredí , Požadované splnenie normy Zóna 1 | áno |  |
| Umývanie a čistenie zariadenia- automatizované | CIP |  |
| Plná automatizácia zariadenia s možnosťou vzdialeného prístupu ovládania | áno |  |
| Kapacita hydraulická | min. 5m3/hod |  |
| Materiál zariadenia prichádzajúci do styku s produktom vhodný pre potravinárske a farmaceutické použitie | áno |  |
| Elektronické meranie diferenčných otáčok a otáčok bubna | áno |  |
| Kontrola vybrácií | áno |  |
| Monitorovacie zariadenie teploty hlavných ložísk | áno |  |
| Elektroinštalačné rozvody s meraním a reguláciou parametrov teploty, otáčok, prietoku počas výrobného procesu umožňujúci záznam meraných hodnôt. Plnoautomatizovaný systém riadenia linky s možnosťou diaľkového prístupu, vrátane kompletného záznamu prevádzkových hodnôt. | áno |  |
| Automatická regulačná stanica dávkovania inertného plynu | áno |  |
| 2.1 Generátor dusíka - inertného plynu na zabezpečenie dávkovania inertného plynu do sústavy odstredivky- 1 komplet (príslušenstvo) názov výrobcu: typové označenie2: |
| CENA v EUR | BEZ DPH | S DPH |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 1Poznámka |
| Prietok dusíka | 10-40 m3/hod. |  |
| Čistota dusíka | 99,9 % |  |
| Adsorpčný sušič | áno |  |
| Vzdušník ( zásobník dusíka) | áno |  |
| Skrutkový kompresor | áno |  |
| Vzdušník ( zásobník stlačeného vzduchu) | áno |  |
| 3. Dopravné a transportné cesty – 1 komplet ( príslušenstvo) |
| CENA v EUR | BEZ DPH | S DPH |
| Požadované technické parametre – príslušenstvo | Požiadavka | 1Poznámka |
| Centrálny riadiaci systém extrakčnej linky | áno |  |
| Potrubné prepojenie technológie v prevedení- materiál vhodný pre potravinárske a farmaceutické použitie | áno |  |
| Káblové prepojenie jednotlivých zariadení | áno |  |
| Čerpadlá , ventily, potrubné rozvody na dávkovanie produktu do odstredivky. Materiál častí prichádzajúcich do styku s produktom v prevedení vhodnom pre potravinárske a farmaceutické použitie | áno |  |
| Regulácia čerpadlá prostredníctvom frekvenčného meniča | áno |  |
| Dopravné a transportné cesty bioreaktora pre plnenie produktu a jeho vyprázdňovanie | áno |  |
| Výkon čerpadlá | min. 3500lit/hod. |  |

Poznámka:

- 1) Predkladateľ cenovej ponuky do poznámky uvedie - áno/nie, odlišné, príp. doplňujúce parametre z opisu položky alebo ďalšie doplňujúce informácie a skutočnosti . Číselné údaje uviesť ako konkrétny parameter.

- 2) typové označenie , pokiaľ existuje

Prehlásenie uchádzača:

Svojim podpisom potvrdzujem, že:

1.  v  súvislosti s touto zákazkou nevzniknú obstarávateľovi  žiadne iné dodatočné náklady,

2. súhlasím  s podmienkami uvedenými v Prílohe č. 4 Kúpna zmluva

V ...........................................dňa: .................................

_____ __________________________________

Meno a priezvisko , podpis a odtlačok pečiatky