Logický celok: Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín s príslušenstvom

Príloha – Technické parametre a požiadavky predmetu zákazky

| Technologická linka pre nové aktívne farmaceutické substancie na báze liečivých rastlín s príslušenstvom – logický celok |
| --- |
| Multifunkčné zariadenie na získavanie extraktov a prchavých zložiek z rastlinných substrátov - názov výrobcu, typové označenie1: ................................. – 2 kusy (základ stroja) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Úžitkový objem náplne nádoby min. | 3000 litrov |  |
| Prevádzková teplota | 50-135 °C |  |
| Prevádzkový tlak | 50-120 kPa |  |
| Meranie teploty a tlaku pary na vstupe do zariadenia (certifikované a overené meradlá) | áno |  |
| Tepelná izolácia nádoby o min. hrúbke | 40 mm |  |
| Opláštenie izolácie nerez | áno |  |
| Materiál nádoby prichádzajúci do styku s produktom nerezová oceľ vhodná pre potravinárske a farmaceutické použitie | áno |  |
| Systém miešania zabezpečujúci homogénnosť náplne pri rôznych typoch suroviny. Optimálne pomocou planétového pohybu ramena so šnekovým miešadlom | áno |  |
| Vodotesná klapka ručnej výpuste - min. priemer | 300 mm |  |
| Elektroinštalačné rozvody s meraním a reguláciou teploty, otáčok miešadla, prietoku pary počas procesu umožňujúci záznam meraných hodnôt | áno |  |
| Konštrukcia šneku umožňujúca rýchle efektívne čistenie a sanitáciu | áno |  |
| Uzatvárací systém plnenia surovinou / rastlinným materiálom/ z vrchu nádoby vrátane dopravníka. Kontrolný otvor na vrchu nádoby s prírubou o priemere 200 mm | áno |  |
| V spodnej časti nádoby: 2x hrdlo s prírubou pre prívod pary vnútorný priemer min. | 25 mm |  |
| Chladiace zariadenie - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 4 kusy (základ stroja) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Chladič s výkonom 200 litrov/hod. skondenzovanej a ochladenej pary z 105 na 20°C, pri teplote chladiacej vody 18°C | áno |  |
| Materiál nádoby prichádzajúci do styku s produktom: nerezová oceľ vhodná pre potravinárske a farmaceutické použitie | áno |  |
| Pracovná obslužná plošina opatrená protišmykovým roštom prepojená a spoločná pre obe destilačné nádoby - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 1 komplet (základ stroja) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Zabezpečenie prístupu obsluhy v hornej časti zariadenia | áno |  |
| Podlahy opatrené pozinkovaným roštom | áno |  |
| Plošina obsahuje schodisko o šírke min. | 800 mm |  |
| Rýchlo vyvíjač pary na plyn s výbavou - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 1 komplet (základ stroja) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Výkon min. | 600 kg pary/hod. |  |
| Pracovný tlak do 12 bar, redukovaný do 10 bar | áno |  |
| Horák dvojstupňový nízko emisný | áno |  |
| Automatické odkaľovanie | áno |  |
| Antikorová zásobníková nádoba na vodu a zber kondenzátu s meraním a reguláciou doplňovania vody, stavoznak, injektor armatúra o min objeme | 300 litrov |  |
| Automatická duplexná bloková úpravňa vody pre plynový vyvíjač pary - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 1 komplet (základ stroja) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Dávkovacie čerpadlom s prietokom 2500 litrov/hod. | áno |  |
| Chladič vzoriek vody a pary | áno |  |
| Redukčný ventil o veľkostí 1 1/2" | áno |  |
| Vzdialené ovládanie. štart, stop, odkal, poruchové stavy, sledovanie priebehu stavu vyvíjača- tlak pary, spaliny | áno |  |
| Vychladzovacia nádrž na odkaľovanie s dochladzovaním | áno |  |
| Rezačka vstupných produktov s dopravnými trasami - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 1 komplet (základ stroja) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Prevedenie rezačky: nožová s prepojením na dopravník pre plnenie do rezačky a destilačného multifunkčného zariadenia | áno |  |
| Dopravné trasy zabezpečia prepravu vstupného materiálu po jeho úprave od rezačky do destilačných nádob | áno |  |
| Rezanie čerstvých a sušených rastlín s reguláciou veľkosti 1 - 10 cm | áno |  |
| Zariadenia na meranie obsahu vody v éterickom oleji - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 1 kus (príslušenstvo) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| KF titrator na princípe potenciometrického stanovenia vody | áno |  |
| Minimálny obsah stanovenej vody | 10 ppm |  |
| Koagulačný separátor destilačnej vody - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 2 kusy (príslušenstvo) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Objem min. | 80 litrov |  |
| Materiál nádoby prichádzajúci do styku s produktom: nerezová oceľ vhodná pre potravinárske a farmaceutické použitie | áno |  |
| Nádoba na vývoz vydestilovaných liečivých rastlín - názov výrobcu, typové označenie1: ................................... – 2 kusy (príslušenstvo) |
| Požadované technické parametre - príslušenstvo | Požiadavka | 2 Ponuka uchádzača - áno/nie, presná hodnota - opis ponúkaných technických parametrov |
| Nádoba na vývoz spracovaného materiálu, pomocou vysokozdvižného vozíka s prispôsobeným vyklápaním do zberného kontajnera na skládke | áno |  |
| Objem minimálne | 0,7 m³ |  |
| Materiál prevedenia: oceľ | áno |  |

Identifikačné údaje uchádzača:

Obchodné meno alebo názov: ........................................................

Sídlo alebo miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača: ............................................

...................................................................................................................................................................

IČO: .............................

V ................................ dňa: ..........................

.............................................................

Odtlačok pečiatky a a titul/-y, meno/-á, priezvisko/-á         						                            a podpis/-y štatutárneho / nych zástupcu / ov